## Slide 1: Scenariusz zajęć lekcyjnych nr 2
POZIOM EDUKACYJNY: zaawansowany
GRUPA DOCELOWA: uczniowie szkół ponadpodstawowych (15-19 lat)
CZAS ZAJĘĆ: 45 minut (jednostka lekcyjna) PRZEDMIOT: fizyka, chemia, inne zajęcia związane z tematyką energetyki i infrastruktury
TEMAT LEKCJI:
Gospodarka wodorowa
Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”

## Slide 2: INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA
Scenariusz zajęć lekcyjnych nr 2 // POZIOM ZAAWANSOWANY // Gospodarka wodorowa
Co musisz wiedzieć przed zrealizowaniem zajęć?

## Slide 3
PRZEBIEG LEKCJI
CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2
OKOŁO 20 MINUT OKOŁO 10 MINUT
CZĘŚĆ 3
1. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy 4-5 osobowe i wręcza każdej grupie arkusz z zada- niami do rozwiązania.
2. Nauczyciel wspiera uczniów w rozwiązywaniu zadań.
Nauczyciel prowadzi dyskusję wykorzystując przykładowe pytania:
Jak zamknięcie kopalń i elektrowni węglowych
wpłynie na koszty produkcji? Skąd wziąć wodę na potrzeby elektrolizy?
Wolumen wody zużywanej na potrzeby energetyki
opartej o OZE jest większy czy mniejszy w porównaniu do energetyki konwencjonalnej? Czy powinniśmy rozwijać produkcję szarego wodoru?
Czy Polskę stać finansowo na rozwój miksu energetycznego w obecnym kształcie?
OKOŁO 15 MINUT
Nauczyciel przeprowadza krótki wykład na bazie przygotowanej prezentacji. Nauczyciel wyjaśnia skutki rozwoju gospodarki wo- dorowej.
Scenariusz zajęć lekcyjnych nr 2 // POZIOM ZAAWANSOWANY // Gospodarka wodorowa
GRUPA DOCELOWA:
uczniowie szkół ponadpodstawowych (15-19 lat)
CZAS ZAJĘĆ:
45 minut
CEL LEKCJI / EFEKTY EDUKACYJNE:
uczniowie potrafią powiązać emisyjność gospodarki
z kosztami produktów, poznają źródła pozyskiwania wodoru,
rozumieją, że transformacja energetyczna jest niezbędna, poznają ekonomiczne podstawy transformacji energetycznej.
MATERIAŁY:
arkusz zadań prezentacja
METODY PRACY:
praca w grupach dyskusja z nauczycielem wykład
PRZEDMIOT:
fizyka, chemia, inne zajęcia związane z tematyką energetyki i infrastruktury.

## Slide 4: UCZEŃ Zadania dla uczestników zajęć lekcyjnych
Scenariusz zajęć lekcyjnych nr 2 // POZIOM ZAAWANSOWANY // Gospodarka wodorowa

## Slide 5: Scenariusz nr 2 // POZIOM ZAAWANSOWANY // Gospodarka wodorowa
0,16
0,20
0,18
0,22
0,24
0,26
0,28
0,32
0,30
toe/t
0,36
2000
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2002
2018 ROK
0,329
0,273
0,196
0,188
0,189
Polska Estonia Grecja Czechy Malta Bułgaria Holandia Niemcy Irlandia Rumunia
UE-27
Słowenia Włochy Węgry Portugalia Hiszpania
Belgia Litwa Chorwacja
Dania Łotwa Słowacja Austria Finlandia Luksemburg
Francja Szwecja
0
50
100
150
200
250
300
280
245
179
154
149
143
132
124
111
101
90
87
85
85
80
70
66
65
61
48
45
41
31
25
24
24
3
UCZEŃ
²
CO , wynikające z miksu energetycznego. Do obliczeń wykorzystaj naj-
nowsze dane.
KARTA PRACY // Produkcja stali
ZADANIE 1
Do wyprodukowania 1 tony stali potrzebne jest ok. 1,25 tony rudy żelaza oraz 0,6 tony węgla koksowego (metalurgicznego). Tona stali w Europie kosztuje ok. 3500 zł. Ile % więcej zarobi Portugalczyk produkując stal, przy założeniu, że koszty pracy oraz wydajność w Polsce i Portugalii są zbliżone? Przyjmij koszt zakupu rudy żelaza na poziomie 414 zł/tonę oraz koksu 560 zł/tonę. Poniżej prezentowane są wykresy dotyczące energochłonności procesu produkcji stali oraz koszty związane z emisją
ENERGOCHŁONNOŚĆ PRODUKCJI STALI
Źródło:
GUS, Efektywność Wykorzystania Energii w Latach 2000–2010, GUS, Efektywność wykorzystania energii w latach 2008-2018
PODPOWIEDŹ: 1 toe (tona oleju ekwiwalentnego) = 11,6 MWh
ŚREDNI KOSZT UPRAWNIEŃ DO EMISJI CO²
w produkcji 1 MWh w krajach UE-27 w okresie styczeń - sierpień 2022 r. (w PLN)
Źródło:
Polski Instytut Ekonomiczny, Tygodnik gospodarczy PIE,
36/2022

## Slide 6: Scenariusz nr 2 // POZIOM ZAAWANSOWANY // Gospodarka wodorowa
NAUCZYCIEL
KOSZT STALI:
3 500 zł
KOSZT EMISJI CO2:
jednostkowe zużycie energii [MWh] · koszt emisji [zł/MWh]
PRZYCHÓD:
[koszt stali] – [koszt emisji) – [jednostkowy koszt surowców] · [masa surowców]
KOSZT EMISJI CO2 W POLSCE:
11,6 · 0,189 [MWh] · 280 [zł/MWh] =
613,87 zł
PRZYCHÓD W POLSCE:
3500 zł – 613,87 zł –1,25 · 414 zł – 0,6 · 560 zł =
2032,63 zł
KOSZT EMISJI CO2 W PORTUGALII:
11,6 · 0,189 [MWh] · 80 [zł/MWh] =
175,39 zł
PRZYCHÓD W PORTUGALII:
3500 zł – 175,39 zł –1,25 · 414 zł – 0,6 · 560 zł =
2471,11 zł
ILE % WIĘCEJ ZAROBI PORTUGALCZYK?
[przychód w Portugalii] – [przychód w Polsce]
[przychód w Polsce]
271,11 – 2032,63
2032,63
· 100% =
· 100% =
21,6%
ZADANIE 1 – ODPOWIEDZI

## Slide 7
KARTA PRACY // Ile wody w produkcji wodoru?
ZADANIE 2
Ile wynosi masa cząsteczkowa wody?
Ile wody jest potrzebnej do wyprodukowania kilograma wodoru?
1
Wodór
1,008
8
Tlen
15,999
H O
masa atomowa
liczba atomowa
symbol chemiczny pierwiastka
nazwa pierwiastka
UCZEŃ
Scenariusz nr 2 // POZIOM ZAAWANSOWANY // Gospodarka wodorowa

## Slide 8: Scenariusz nr 2 // POZIOM ZAAWANSOWANY // Gospodarka wodorowa
NAUCZYCIEL
WZÓR CHEMICZNY WODY:
H²0
MASA CZĄSTECZKOWA WODY:
2 · masa H[u] = 2 · 1u + 16u = 18u
STOSUNEK MASY WODORU DO MASY WODY:
ODPOWIEDŹ:
Na wyprodukowanie 1 kg wodoru potrzebne jest 9 kg (litrów) wody.
masa wodoru w cząsteczce wody 2u
masa cząsteczki wody
= 18u = 1:9
ZADANIE 2 – ODPOWIEDZI

## Slide 9
KARTA PRACY // Produkcja wodoru
ZADANIE 3
Polska produkuje 1,3 mln ton szarego wodoru rocznie. Ile wody potrzeba do zastąpienia go wodorem zielonym? Odpowiedź podaj w m3 – woda ma gęstość 1000 kg/m3. Jaki % zużycia wody musimy przeznaczyć na potrzeby elektrolizy wody, by zaspokoić zapotrzebowanie na zielony wodór?
UCZEŃ
Scenariusz nr 2 // POZIOM ZAAWANSOWANY // Gospodarka wodorowa

## Slide 10: Scenariusz nr 2 // POZIOM ZAAWANSOWANY // Gospodarka wodorowa
NAUCZYCIEL
ILOŚĆ PRODUKOWANEGO WODORU W POLSCE:
1,3 mln t/rok
GĘSTOŚĆ WODY:
1000 kg/m³
MASA WODY NA POTRZEBY ELEKTROLIZY:
1,3 mln ton · 9 = 11,7 mln ton
OBJĘTOŚĆ WODY NA POTRZEBY ELEKTROLIZY:
11,7 mln ton = 11,7 mln m³
PROCENT ZUŻYCIA WODY NA POTRZEBY ELEKTROLIZY:
masa wody na potrzeby elektrolizy
całkowita masa zużywanej wody
11,7 mln m³
9385,4 mln m³ · 100% =
· 100% =
0,124%
ZADANIE 3 – ODPOWIEDZI

## Slide 11
KARTA PRACY // Produkcja zielonego wodoru
ZADANIE 4
Realnie w procesie elektrolizy wymagane jest 12-15 kg wody/kg wodoru. Dodatkowo załóż, że zwiększymy produkcję wodoru 2-krotnie na potrze- by nowych zastosowań. Jaki % zużycia wody musimy przeznaczyć na po- trzeby elektrolizy wody? Przyjmij skrajnie niekorzystne warunki.
UCZEŃ
Scenariusz nr 2 // POZIOM ZAAWANSOWANY // Gospodarka wodorowa

## Slide 12: Scenariusz nr 2 // POZIOM ZAAWANSOWANY // Gospodarka wodorowa
NAUCZYCIEL
MASA WODY NA POTRZEBY ELEKTROLIZY
2 · 1,3 mln ton · 15 = 41,6 mln ton
OBJĘTOŚĆ WODY NA POTRZEBY ELEKTROLIZY:
41,6 mln ton = 41,6 mln m³
PROCENT ZUŻYCIA WODY NA POTRZEBY ELEKTROLIZY:
ZADANIE 4 – ODPOWIEDZI
masa wody na potrzeby elektrolizy
całkowita masa zużywanej wody
41,6 mln m³
9385,4 mln m³ · 100% =
· 100% =
0,443%

## Slide 13: NAUCZYCIEL Materiały z informacjami dla nauczyciela o wodorze. Slajdy można zaprezentować uczniom w trakcie zajęć.
Scenariusz zajęć lekcyjnych nr 2 // POZIOM ZAAWANSOWANY // Gospodarka wodorowa

## Slide 14: Scenariusz nr 2 // POZIOM ZAAWANSOWANY // Gospodarka wodorowa
NAUCZYCIEL
Woda a produkcja wodoru
Wodór jest czynnikiem zmieniającym zasady gry w gospodarce, zwłaszcza w przypadku sek- torów trudnych do dekarbonizacji, takich jak produkcja stali, produkcja chemiczna, lotnic- two, żegluga i transport ciężarowy. Ocena skut- ków zużycia wody związanych z produkcją wo- doru, zwłaszcza w obszarach o ograniczonym dostępie do wody, jest kluczowa w zarządza- niu potencjalnymi zakłóceniami w procesach wytwarzania. Wszystkie technologie produkcji wodoru wymagają wody jako surowca. Woda jest potrzebna nie tylko do produkcji, ale także do chłodzenia procesów technologicznych.
Wzrost sprawności elektrolizy o 1 punkt procen- towy przekłada się na zmniejszenie zapotrzebo- wania na wodę. Zużycie wody w procesie produk- cji zielonego wodoru zmniejsza się o około 2%. Im bardziej jest wydajna technologia produkcji wodoru, tym mniej generuje ciepła odpadowego. Ostatecznie potrzeba mniej wody do chłodzenia.
Źródło: Water for hydrogen production, IRENA 2023, ISBN: 978-92-9260-526-1
AVERAGE WATER INTENSITY (L/kg)
KARTA WIEDZY //

## Slide 15: Scenariusz nr 2 // POZIOM ZAAWANSOWANY // Gospodarka wodorowa
Zielony wodór
Według wyliczeń Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE), za- potrzebowanie na zielony wodór w 2050 r. będzie 4-krotnie więk- sze niż cała obecna produkcja wodoru. Zgodnie z szacunkami wynie- sie ok. 400 Mt. Według raportu, aż 75% tego wodoru pochodzić będzie z elektrolizy wody. Konieczna jest inwestycja zarówno w elektrolizery, ale także w rozwój odpowiedniej infrastruktury do zasilenia elektrolizerów.
Polska Strategia Wodorowa (PSW) przewiduje uruchomienie instalacji zero- i niskoemisyjnych, w tym elektrolizerów, o mocy 50 MW do roku 2025 r. oraz 2 GW do roku 2030 r. Wodór ma pełnić w polskiej gospo- darce przede wszystkim rolę magazynu energii, umożliwiając szybsze osiągnięcie neutralności klimatycznej.
Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny, Wyścig po wodór Państwa i ich strategie wodorowe, ISBN 978-83-67575-58-4
ZAPOTRZEBOWANIE NA WODÓR NISKOEMISYJNY
w latach 2020-2050 w scenariuszu zerowych emisji do 2050 r. (w Mt)
NAUCZYCIEL
KARTA WIEDZY //

## Slide 16: Scenariusz nr 2 // POZIOM ZAAWANSOWANY // Gospodarka wodorowa
Koszty transformacji energetycznej
Transformacja energetyczna jest przełomowym, skomplikowanym i dro- gim przedsięwzięciem. Z drugiej strony, jej zaniechanie jest dla gospo- darki krajowej jeszcze bardziej droższe ekonomicznie, społecznie i śro- dowiskowo. Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) przygotował wyliczenia na podstawie trzech strategii energetycznych. Wynika z nich, że im wyższy udział niskoemisyjnych źródeł energii w miksie elektroenergetycznym, tym niższe ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym, co przekła- da się na większą atrakcyjność i konkurencyjność gospodarki w związku z potencjalne niższymi kosztami energii dla firm i konsumentów. Re- alizacja tego scenariusza wymaga rozwoju technologii magazynowania energii. Jednym z kluczowych rozwiązań to magazyny wodorowe.
Porównanie cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w podziale na scenariusze (w PLN/MWh)
SCENARIUSZ 1.
Utrzymanie energetyki węglowej
SCENARIUSZ 2.
Kontynuacja transformacji energetycznej z istotną rolą atomu
SCENARIUSZ 3.
Przyspieszone inwestycje w OZE
Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny, Koszty braku dekarbonizacji gospodarki, ISBN 978-83-67575-61-4
NAUCZYCIEL
KARTA WIEDZY //

## Slide 17: Scenariusz nr 2 // POZIOM ZAAWANSOWANY // Gospodarka wodorowa
KARTA WIEDZY //
Opłacalność inwestycji w OZE
Inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) to nie tylko zyski środo- wiskowe, ale też biznesowe. Według Międzynarodowego Funduszu Wa- lutowego, każda złotówka zainwestowana w OZE przynosi gospodarce 150% zwrotu. Ponadto wzrost o 1% produkcji energii z OZE przekłada się na wzrost od 0,03 do 0,4 % PKB, podczas gdy paliwa konwencjonalne generują spadek o 0,13 %. Wodór jest jednym z komponentów, które przyspieszą inwestycje w energetykę rozproszoną i OZE. Dodatkowo, wodór przekłada się na proces dekarbonizacji przemysłu.
Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny, Koszty braku dekarbonizacji gospodarki, ISBN 978-83-67575-61-4 https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2023/12/Dekarbonizacja.pdf
WPŁYW WZROSTU
poszczególnych źródeł energii o 1% na PKB (w %)
NAUCZYCIEL

## Slide 18
Scenariusz nr 2 // POZIOM ZAAWANSOWANY // Gospodarka wodorowa
ŹRÓDŁA DANYCH
Efektywność Wykorzystania Energii w Latach 2000–2010, Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/SE_efektywnosc_wykorzystania_ener- gii_2000-2010.pdf
Efektywność wykorzystania energii w latach 2008-2018, Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/energia/efektywno- sc-wykorzystania-energii-w-latach-2008-2018,9,3.html
Polski Instytut Ekonomiczny, Tygodnik gospodarczy PIE, 36/2022
Ochrona środowiska 2023, Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/ochro- na-srodowiska-2023,1,24.html
Water for hydrogen production, IRENA 2023, ISBN: 978-92-9260-526-1, https://www.irena.org/Publications/2023/Dec/Water-for-hydrogen-production
Wyścig po wodór Państwa i ich strategie wodorowe, Polski Instytut Ekonomiczny, ISBN 978-83-67575-58-4,
https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2024/01/PP-5-2023_wodor.pdf
Koszty braku dekarbonizacji gospodarki, Polski Instytut Ekonomiczny,
ISBN 978-83-67575-61-4
https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2023/12/Dekarbonizacja.pdf
MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE:
Hydrogen Insights 2023, Hydrogen Council, McKinsey & Company, https://hydrogencouncil.com/en/hydrogen-insights-2023/
Zrozumieć transformację energetyczną, M. Popkiewicz, Wydawnictwo Post FACTUM, ISBN: 9788366661905
Making the Hydrogen Economy Possible: Accelerating Clean Hydrogen in an Electrified Economy, Energy Transitions Commision,
https://www.energy-transitions.org/publications/making-clean-hydrogen-possible
NAUCZYCIEL
WIEDZA O WODORZE
Strategia Bezpieczeństwa Technologii Wodorowych w Polsce na lata 2023-2030
https://itech.lukasiewicz.gov.pl/wp-content/uploads/2024/03/Strategia-bezpieczenstwa-technologii-wodorowych-w-Polsce-na-lata-2023-2030.pdf
Bezpieczeństwo w technologiach wodorowych
https://itech.lukasiewicz.gov.pl/2023/10/11/bezpieczenstwo-w-technologiach-wodorowych-w-8-raportach/
H2: Opinie i preferencje Polek i Polaków
https://itech.lukasiewicz.gov.pl/2023/05/10/h2-opinie-i-preferencje-polek-i-polakow/
Wodór w Polsce w perspektywie 2030+ https://itech.lukasiewicz.gov.pl/2023/06/09/wodor-polsce-w-perspektywie-2030/

## Slide 19
Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”