## Slide 1: Scenariusz zajęć lekcyjnych nr 8
POZIOM EDUKACYJNY: podstawowy
GRUPA DOCELOWA: uczniowie szkół ponadpodstawowych (15-19 lat)
CZAS ZAJĘĆ: 45 minut (jednostka lekcyjna) PRZEDMIOT: fizyka, chemia, inne zajęcia związane z tematyką energetyki i infrastruktury
TEMAT LEKCJI:
Bezpieczeństwo
Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”

## Slide 2: INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA
Co musisz wiedzieć przed zrealizowaniem zajęć?
Scenariusz nr 8 // POZIOM PODSTAWOWY // Bezpieczeństwo

## Slide 3: PRZEBIEG LEKCJI
CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2
OKOŁO 15 MINUT OKOŁO 15 MINUT
CZĘŚĆ 3
Nauczyciel rozdziela uczniów na drużyny 4-5 osobowe
i przekazuje plansze
z pytaniami oraz kartę odpowiedzi.
Uczniowie rozwiązują quiz notując odpowiedzi.
Nauczyciel pokazuje poprawne odpowiedzi i zlicza punkty każdej z drużyn.
Nauczyciel prowadzi dyskusję i zadaje pytania.
ALTERNATYWA
Nauczyciel rozdziela uczniom karty odpowiedzi.
Nauczyciel wyświetla pytania i odmierza 30 sek. na każde pytanie.
Nauczyciel prowadzi dyskusję wykorzystując przykładowe pytania:
Co to jest paliwo?
Jakie są zagrożenia wynikające z szybkiego uwalniania energii paliwa?
Jakie są zagrożenia związane z wodorem?
Jakie paliwa mamy w domu? (butla z gazem, gaz ziemny, węgiel, benzyna)
Czy butla z gazem w kuchni jest bezpiecznym rozwiązaniem?
Czy zbiorniki paliwa
w samochodzie są bezpieczne? Jakie procedury bezpieczeństwa stosowane są na stacjach paliw? Czym różni się spalanie od wybuchu?
OKOŁO 15 MINUT
Nauczyciel przeprowadza krótki wykład na bazie przygotowanej prezentacji, który pokazuje właściwości wodoru i środki bezpieczeństwa związane
z technologiami wodorowymi.
GRUPA DOCELOWA:
uczniowie szkół ponadpodstawowych (15-19 lat)
CZAS ZAJĘĆ:
45 minut
CEL LEKCJI / EFEKTY EDUKACYJNE:
uczniowie poznają właściwości wodoru,
poznają zagrożenia związane z technologiami wodorowymi, poznają rozwiązania stosowane w technologiach wodorowych.
MATERIAŁY:
plansze z quizem karta odpowiedzi prezentacja
METODY PRACY:
praca w grupach dyskusja z nauczycielem wykład
PRZEDMIOT:
fizyka, chemia, inne zajęcia związane z tematyką energetyki i infrastruktury.
Scenariusz nr 8 // POZIOM PODSTAWOWY // Bezpieczeństwo

## Slide 4: UCZEŃ Zadania dla uczestników zajęć lekcyjnych
Scenariusz nr 8 // POZIOM PODSTAWOWY // Bezpieczeństwo

## Slide 5: Scenariusz nr 8 // POZIOM PODSTAWOWY // Bezpieczeństwo
UCZEŃ
KARTA PRACY // Quiz z odpowiedziami
ZADANIE 1
Wypełnij quiz.
1. Obecna produkcja wodoru opiera się głównie na: Paliwach kopalnych Źródłach odnawialnych Miksie paliw kopalnych i źródeł odnawialnych Wodzie | 2. Które elementy zapewnione musi mieć ogniwo paliwowe? Stały dopływ wodoru Stały dopływ tlenu Elektrolit pomiędzy dwoma elektrodami Wszystkie z powyższych | 3. Jaka reakcja zachodzi w ogniwie paliwowym? H2 + ½O2 H2O + energia elektryczna H + H + O H2O + ciepło H2 + O2 energia elektryczna 2H2 + ½O2 2H2O
4. Jakie są największe wyzwania w stosowaniu wodoru? Wodór jest radioaktywny Jest gazem cieplarnianym Występuje tylko w kilku miejscach na świecie Konieczne jest wybudowanie infrastruktury | 5. Który związek chemiczny poza wodorem jest potrzebny w ogniwie paliwowym? Azot - N Tlen - O Metan – CH4 Dwutlenek węgla – CO2 | 6. Które zdanie opisujące Odnawialne Źródła Energii (OZE) jest prawdziwe? OZE są dostępne tylko w niektórych rejonach świata OZE wymagają więcej energii niż produkują OZE są drogie OZE są pogodozależne

## Slide 6: Scenariusz nr 8 // POZIOM PODSTAWOWY // Bezpieczeństwo
UCZEŃ
KARTA PRACY // Quiz z odpowiedziami
ZADANIE 1
Wypełnij quiz.
7. Wodór jest… Paliwem pierwotnym, jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny Wtórną formą energii Nośnikiem energii Żadne z powyższych | 8. 8. Nośnikiem energii jest: Metan Elektryczność Wodór Wszystkie powyższe | 9. Wodór nie jest źródłem energii ponieważ: Ma za małą gęstość energii Należy go najpierw pozyskać z innej substancji Musi być podgrzany przed użyciem Potrzebuje tlenu do produkcji energii
10. Aby pozyskać wodór, możemy wykorzystać pierwotne źródło energii: Energię słoneczną Energię jądrową Paliwa kopalne Wszystkich z wymienionych | 11. Wodór możemy produkować przez: Reforming parowy metanu Elektrolizę Konwersję biochemiczną Wszystkie powyższe | 12. W jaki sposób można wykryć nieszczelności wodoru? Można wyczuć zapach wodoru Można zobaczyć wodór Można dostrzec wodę w miejscu wycieku Za pomocą detektora elektronicznego

## Slide 7: Scenariusz nr 8 // POZIOM PODSTAWOWY // Bezpieczeństwo
UCZEŃ
KARTA PRACY // Quiz z odpowiedziami
ZADANIE 1
Wypełnij quiz.
13. W przypadku wycieku wodoru uruchamiane są wentylatory w celu wydmuchania gazu. Jaki to rodzaj zabezpieczenia? Wentylacja aktywna Wentylacja krzyżowa Wentylacja pasywna Nieodpowiednia wentylacja | 14. Która procedura uruchamiana jest w przypadku wycieku wodoru? Systemy wentylacji awaryjnej Automatycznie zamykany dopływ wodoru Sygnalizacja świetlna Wszystkie z powyższych | 15. Wymagania stawiane gazociągom uwzględniają: Oznakowane zawory bezpieczeństwa Stosowanie szczelnych połączeń ograniczających przecieki Posiadanie dobrze widocznych złączy w celu kontroli Wszystkie z powyższych
16. Które procedury związane są z detektorami wodoru? Żadne z powyższych Muszą być regularnie testowane Muszą być zamontowane na standardowej wysokości Detektory muszą posiadać sygnalizację dźwiękową | 17. W przypadku nieszczelności zbiornika, wodór: Stworzy trujące opary Szybko ulotni się do atmosfery Zgromadzi się pod samochodem Rozprzestrzeni się w samochodzie | 18. Reforming parowy metanu to najpowszechniej stosowana metoda wytwarzania wodoru. Ile wodoru produkowane jest tą metodą? 97% 75% 50% 18%

## Slide 8: Scenariusz nr 8 // POZIOM PODSTAWOWY // Bezpieczeństwo
19. Jak magazynowany jest wodór? W postaci sprężonego gazu W postaci ciekłej Chemicznie w stanie stałym Wszystkie z powyższych | 20. „Zielony” wodór bazuje na: Elektrolizie z wykorzystaniem odnawialnego źródła energii Wszystkich formach elektrolizy Reformingu parowym metanu Spalaniu biomasy | 21. Wykorzystanie niskich temperatur i wysokich ciśnień do magazynowaniu wodoru to: Skraplanie Megakompresja Kriokompresja Odparowanie
22. Dlaczego w przemyśle nie stosuje się zaawansowanych zbiorników ciśnieniowych IV typu? Są za drogie Nie ma potrzeby magazynowania dużych ilości wodoru Zastosowania stacjonarne dają możliwość użycia niższych ciśnień i większych objętości do magazynowania wodoru Wszystkie z powyższych | 23. Do przechowywania znacznych ilości wodoru pod ziemią można wykorzystać: Kopuły solne Pozostałości po złożach ropy naftowej Pozostałości po wydobyciu gazu ziemnego Wszystkie z wymienionych | 24. Jakie zjawisko odpowiedzialne jest za gwałtowne odparowanie ciekłego wodoru? Skraplanie Wrzenie Topnienie Zamarzanie
UCZEŃ
KARTA PRACY // Quiz z odpowiedziami
ZADANIE 1
Wypełnij quiz.

## Slide 9: Scenariusz nr 8 // POZIOM PODSTAWOWY // Bezpieczeństwo
UCZEŃ
KARTA PRACY // Quiz z odpowiedziami
ZADANIE 1
Wypełnij quiz.
25. Istnieją cztery rodzaje wysoko- ciśnieniowych zbiorników do przechowywania H2. Dlaczego? Ze względu na różnorodność kosztową Do przechowywania różnych mieszanek gazów Różny poziom ciśnienia wymagają różnych materiałów Wszystkie z powyższych | 26. Wodór jest korzystny dla energetyki rozproszonej, ponieważ: Może być wykorzystywany do magazynowania energii Umożliwia oddzielenie miejsca produkcji i wykorzystania energii Pozwala zoptymalizować miejsca produkcji energii z OZE Wszystkie z powyższych | 27. Który zawór automatycznie odcina przepływ wodoru po osiągnięciu krytycznej temperatury? Magnetyczny Zawór bezpieczeństwa Elektrozawór Termiczny
28. Wodór jest schładzany przed tankowaniem, ponieważ: Podczas tankowania wodór się ogrzewa Przyśpiesza to procedurę tankowania Łatwiej jest go dozować Więcej wodoru zmieści się w zbiorniku | 29. Standardowe ciśnienie wodoru w samochodach osobowych wynosi: 200 bar 350 bar 500 bar 700 bar | 

## Slide 10: NAUCZYCIEL Materiały z informacjami dla nauczyciela o wodorze. Slajdy można zaprezentować uczniom w trakcie zajęć.
Scenariusz nr 8 // POZIOM PODSTAWOWY // Bezpieczeństwo

## Slide 11: Scenariusz nr 8 // POZIOM PODSTAWOWY // Bezpieczeństwo
PYTANIE |  | ODPOWIEDŹ |  | PYTANIE |  | ODPOWIEDŹ |  | PYTANIE |  | ODPOWIEDŹ
1 |  | A |  | 11 |  | D |  | 21 |  | C
2 |  | D |  | 12 |  | D |  | 22 |  | C
3 |  | A |  | 13 |  | A |  | 23 |  | D
4 |  | D |  | 14 |  | D |  | 24 |  | B
5 |  | B |  | 15 |  | D |  | 25 |  | C
6 |  | D |  | 16 |  | B |  | 26 |  | D
7 |  | C |  | 17 |  | B |  | 27 |  | D
8 |  | D |  | 18 |  | A |  | 28 |  | A
9 |  | B |  | 19 |  | D |  | 29 |  | D
10 |  | D |  | 20 |  | A |  |  |  | 
NAUCZYCIEL
KARTA PRACY // Quiz z odpowiedziami
ZADANIE 1 – ODPOWIEDZI

## Slide 12: Scenariusz nr 8 // POZIOM PODSTAWOWY // Bezpieczeństwo
NAUCZYCIEL
KARTA WIEDZY //
Wodór jako paliwo
Wodór jako nośnik energii gromadzi w sobie duże wolumeny energii w pozornie małej objętości. To przekłada się na jego właściwości, np. jest łatwo wy- buchowy. Na przestrzeni lat inżynierowie „okiełznali właściwości” wodoru, zapewniają jego bezpieczne stosowanie w gospodarce. Obecnie istnieją szereg regulacji i standardów dotyczących bezpieczeństwa technologii wodorowych.
Zbiorniki wodoru są wykonane z włókna węglowego, jednego z najbardziej wytrzymałych materiałów na świecie.
Materiały kompozytowe są bardzo szczelne i dużo
bardziej wytrzymałe niż stal.
Pojazdy wodorowe mają czujniki zderzeń, które działają tak, jak poduszka powietrzna. W przypadku kolizji zawory bezpieczeństwa w zbiornikach zamykają się automatycznie, zabezpieczając wodór przed wyciekiem.
Wodór jest 14 razy lżejszy od powietrza. W rzadkim przypadku nieszczelności zbiornika, wodór szybko ulatnia się do atmosfery.
Nawet w przypadku zapłonu bezpieczeństwo jest zachowane. Wodór spala się w formie małego, wąskiego słupa ognia, co ogranicza jego rozprzestrzenianie się.
Wodór jest używany od
50 lat w różnych sektorach przemysłu. Wodór magazynowany pod wysokim ciśnieniem jest dobrze przebadany, a systemy bezpieczeństwa sprawdzone w każdym zakresie.

## Slide 13
NAUCZYCIEL
KARTA WIEDZY //
Wodór bezpieczny jak inne paliwa
Wodór, tak jak każde inne paliwo, to duża ilość energii w małej objętości. Tak jak w przypadków innych, stosowanych obecnie paliw, jest bezpieczny pod warunkiem zachowania odpowiednich procedur.
Wodór może zmagazynować znacznie trzy razy więcej energii, niż inne pa- liwa. Gęstość energii wodoru to aż 142 MJ/kg. Wskaźnik ten dla benzyny wynosi 47 MJ/kg, natomiast dla metanu - 55 MJ/kg. Tabela obok przed- stawia porównanie paliw pod względem ich właściwości.
Wniosek jest prosty - im więcej wodoru w danej substancji, tym wyższa kaloryczność.
CIEKAWOSTKA
Wskaźnik kaloryczności czekolady wynosi ok. 25 MJ/kg! Oznacza to, że kaloryczność metanu jest tylko dwa razy większa od czekolady.
Scenariusz nr 8 // POZIOM PODSTAWOWY // Bezpieczeństwo
Źródło: Odnawialne źródła energii, Horizon Fuel Cell Technologies (2009)

## Slide 14: Scenariusz nr 8 // POZIOM PODSTAWOWY // Bezpieczeństwo
NAUCZYCIEL
KARTA WIEDZY //
Wodór to najlżejszy pierwiastek
Wodór to najmniejszy, najlżejszy pierwiastek o masie 2 g/mol. Jest to je- denaście razy mniejsza masa, niż w przypadku powietrza (29 g/mol), oraz ponad pięćdziesiąt razy mniejsza w porównaniu do benzyny (107 g/mol).
Niska masa wodoru sprawia, że:
należy magazynować wodór pod wysokim ciśnie- niem, by uzyskać odpowiednią ilość energii,
łatwo przenika przez ścianki zbiorników – należy stosować specjalne powłoki uszczelniające,
zgodnie z prawem Archimedesa, szybko ulatnia się w powietrzu i nie gromadzi się pod pojazdami,
w przypadku zapłonu wodoru, występuje wysoki słup płomienia o niewielkiej średnicy. Tempera- tura wewnątrz samochodu pozostaje niezmie- niona.
M. Swain, Fuel Leak Simulation, Proceedings of the 2001 U.S. DOE Hydrogen Program Review, (2201) NREL/CP-610-30535 https://www.youtube.com/watch?v=OA8dNFiVaF0
WODÓR | PRZED – 0 SEKUND | BENZYNA
WODÓR | PO – 3 SEKUNDY | BENZYNA
WODÓR | PO – 60 SEKUND | BENZYNA

## Slide 15: Scenariusz nr 8 // POZIOM PODSTAWOWY // Bezpieczeństwo
NAUCZYCIEL
KARTA WIEDZY //
Ciśnieniowe zbiorniki wodoru
Zmagazynowanie dużej ilości wodoru wymaga stosowania wysokich ciśnień, niskich temperatur lub obu technik. Przyjęte są dwa standardy ciśnień - 350 oraz 700 bar (atmosfer).
Zbiorniki wykonane są z kompozytów z wzmocnieniem z włókna węglowego, jednego z najbardziej wytrzymałych materiałów na świecie. Materiał ten jest 5-7-krotnie bardziej wytrzymały na rozciąganie niż stal, oraz 4-krotnie bar- dziej wytrzymały niż tytan.
Zbiorniki posiadają czujniki zderzeń, które w przypadku kolizji zamykają się automatycznie, zabezpieczając wodór przed wyciekiem.
Źródło: https://www.wikidata.org/wiki/Q2432716

## Slide 16: Scenariusz nr 8 // POZIOM PODSTAWOWY // Bezpieczeństwo
NAUCZYCIEL
KARTA WIEDZY //
Niskie temperatury
Wodór można przechowywać w postaci ciekłej. Temperatura skraplania wynosi wówczas -253 ˚C, więc należy stosować odpowiednie materiały izo- lacyjne, zabezpieczenia i procedury związane z niską temperaturą.
Należy uważać na zagrożenia związane z ekstremalnym zimnem. Ciekły wodór i związane z nimi zimne opary i gazy, mogą powodować na skórze efekty podobne do oparzeń termicznych. Krótkie ekspozycje, które nie miałyby wpływu na skórę twarzy lub dłoni, mogą uszkodzić delikatne tkan- ki skórne lub np. oczy. Długotrwałe narażenie skóry lub kontakt z zimnymi powierzchniami, może spowodować odmrożenia. W przypadku kontaktu skóra przybiera odcień woskowo-żółty.
Istnieje też zagrożenie uduszeniem. Kiedy ciekły wodór tworzy gaz, staje się bardzo zimny i zwykle cięższy od powietrza. Gaz ten nie rozprasza się zbyt dobrze i może gromadzić się we wszelkiego rodzaju zagłębieniach. Wodór nie jest toksyczny, jednak w miejscach, gdzie nie ma wystarczającej ilości powietrza lub tlenu, może dojść do uduszenia, a w konsekwencji - śmierci.
Źródło: https://www.cryogenicsociety.org/index.php?option=com_dailyplanetblog&view=entry&year=2022&month=12&- day=07&id=130:eta-space-commissions-liquid-hydrogen-test-facility

## Slide 17: Scenariusz nr 8 // POZIOM PODSTAWOWY // Bezpieczeństwo
NAUCZYCIEL
KARTA WIEDZY //
Palność
i wybuchowość wodoru
Wodór ma niską temperaturę zapłonu (-253°C) oraz bardzo niską ener- gię zapłonu (0,02 mJ), co czyni go materiałem łatwopalnym i wybucho- wym. Dla porównania, gaz ziemny (metan) ma także niską temperaturę zapłonu (-188°C), ale już energia zapłonu wynosi 0,29 mJ. Niska masa i szybki strumień parowania sprawiają jednak, że trudno osiągnąć mie- szankę wybuchową w powietrzu, która wynosi od 18-59% (dla gazu ziem- nego jest to 6-14 %).
KATASTROFA STEROWCA HINDENBURG
6 maja 1937 roku sterowiec, który został wypełniony 200 tys m³ wodo- ru, spłonął na lotnisku New Jersey. W wyniku pożaru, ale nie wybuchu, wodór uległ spaleniu wraz z łatwopalnym poszyciem oraz elementami konstrukcyjnymi. Katastrofę przeżyły 62 osoby z 97 znajdujących się na pokładzie. Gdyby nastąpił wybuch wodoru, cały sterowiec, uległby kom- pletnemu zniszczeniu.
Obejrzyj wideo: https://www.youtube.com/watch?v=7clAJJNsdmQ
Wodór jako łatwopalny i wybuchowy gaz, wymaga stosowania odpo- wiednich środków bezpieczeństwa!
Fot. źródło: Wikipedia

## Slide 18
NAUCZYCIEL
KARTA WIEDZY //
Kruchość wodorowa
Niewielki rozmiar cząsteczki wodoru oraz związane z nim zjawiska ko- rozyjne, tj. kruchość wodorowa, są konsekwencją silnych właściwości dyfuzyjnych tego pierwiastka, który ma tendencję do przenikania m.in. przez ściany zbiorników.
Mechanizm kruchości wodorowej polega na tym, że atomy wodoru osa- dzające się w wewnątrz stali tworzą pęcherzyki, które prowadzą do pęka- nia ziaren metalu.
Rozwiązaniem jest zastosowanie stali nierdzewnej oraz materiałów po- limerowych. Nowe urządzenia projektowane są z odpowiednich mate- riałów, jednak stosowanie wodoru w istniejących instalacjach wymaga wcześniejszego zbadania wpływu wodoru. Dotyczy to szczególnie sieci gazociągów, którymi rozważane jest transportowanie wodoru.
Źródło: Degradacja wodorowa niestopowej stali jakościowej DC01, DOI: 10.2429/proc.2016.10(1)028
H+
H+
H+
H+
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H²
H²
H H²
H
e-
e-
e-
Scenariusz nr 8 // POZIOM PODSTAWOWY // Bezpieczeństwo

## Slide 19
ŹRÓDŁA DANYCH
Odnawialne źródła energii, Horizon Fuel Cell Technologies (2009),
M. Swain, Fuel Leak Simulation, Proceedings of the 2001,
U.S. DOE Hydrogen Program Review, (2201) NREL/CP-610-30535,
3. Hydrogen Tank, Doosan, https://www.doosanmobility.com/en/products/hydrogen-tank
MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE
Sieć Łukasiewicz, ITECH, Strategia bezpieczeństwa technologii wodorowych w Polsce na lata 2023-2030, ISBN 978-83-60561-19-5
https://itech.lukasiewicz.gov.pl/wp-content/uploads/2024/03/Strategia-bezpieczen- stwa-technologii-wodorowych-w-Polsce-na-lata-2023-2030.pdf ,
Biennial Report on Hydrogen Safety, Hysafe, http://www.hysafe.org,
The International Association for Hydrogen Safety http://www.hysafe.org,
Safety Aspects of Green Hydrogen Production on Industrial Scale, Hydrohub Innovation Program,
https://www.h2-mobile.fr/uploads/doc_20231114192000.pdf
NAUCZYCIEL
Scenariusz nr 8 // POZIOM PODSTAWOWY // Bezpieczeństwo
WIEDZA O WODORZE
Strategia Bezpieczeństwa Technologii Wodorowych w Polsce na lata 2023-2030
https://itech.lukasiewicz.gov.pl/wp-content/uploads/2024/03/Strategia-bezpieczenstwa-technologii-wodorowych-w-Polsce-na-lata-2023-2030.pdf
Bezpieczeństwo w technologiach wodorowych
https://itech.lukasiewicz.gov.pl/2023/10/11/bezpieczenstwo-w-technologiach-wodorowych-w-8-raportach/
H2: Opinie i preferencje Polek i Polaków
https://itech.lukasiewicz.gov.pl/2023/05/10/h2-opinie-i-preferencje-polek-i-polakow/
Wodór w Polsce w perspektywie 2030+ https://itech.lukasiewicz.gov.pl/2023/06/09/wodor-polsce-w-perspektywie-2030/

## Slide 20
Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”