## Slide 1: Scenariusz zajęć lekcyjnych nr 4
POZIOM EDUKACYJNY: podstawowy
GRUPA DOCELOWA: uczniowie szkół podstawowych (10-14) i ponadpodstawowych (15-19 lat)
CZAS ZAJĘĆ: 45 minut (jednostka lekcyjna) PRZEDMIOT: fizyka, chemia, inne zajęcia związane z tematyką energetyki i infrastruktury
TEMAT LEKCJI:
Wodór
w transporcie
Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”

## Slide 2: INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA
Scenariusz nr 4 // POZIOM PODSTAWOWY // Wodór w transporcie
Co musisz wiedzieć przed zrealizowaniem zajęć?

## Slide 3
PRZEBIEG LEKCJI
CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2
OKOŁO 10 MINUT OKOŁO 20 MINUT
CZĘŚĆ 3
Nauczyciel rozdaje uczniom tabelę do uzupełnienia oraz wycięte karty z odpowiedziami
Uczniowie uzupełniają tabelę samodzielnie – część odpo- wiedzi uczniowie uzupełniają poprzez eliminację
Nauczyciel sprawdza popraw- ność odpowiedzi
Nauczyciel prosi o zaznacze- nie optymalnych rozwiązań w kategorii 2-7
Nauczyciel prowadzi dyskusję wy- korzystując przykładowe pytania:
Który silnik ma największą sprawność?
Samochód wodorowy konkuruje z bateryjnym czy wspiera go w walce
z samochodem spalinowym? W jaki sposób samochody wodorowe uzupełniają możliwości samochodów bateryjnych?
Jakie pojazdy możemy napędzać wodorem?
Który pojazdy są najbardziej zbieżne z celami transformacji energetycznej?
OKOŁO 15 MINUT
Nauczyciel przeprowadza krótki wykład na bazie przygotowanej prezentacji, który pokazuje zmiany spowodowane rozwojem wodoru w transporcie.
Scenariusz nr 4 // POZIOM PODSTAWOWY // Wodór w transporcie
GRUPA DOCELOWA:
uczniowie szkół podstawowych (10-14 lat)
i ponadpodstawowych (15-19 lat)
CZAS ZAJĘĆ:
45 minut
PRZEDMIOT:
fizyka, chemia, inne zajęcia związane z tematyką energetyki i infrastruktury
CEL LEKCJI / EFEKTY EDUKACYJNE:
uczniowie poznają najważniejsze cechy różnego rodzaju pojazdów, rozpoznają samochód wodorowy jako odpowiednik elektrycznego pojazdu bez baterii,
poznają zalety i wyzwania związa- ne z głównymi rodzajami środków komunikacji,
poznają pojęcie efektywności energetycznej
poznają możliwości bezemisyjnego transportu (miejskiego, dalekody- stansowego, wodnego, ciężarowe- go, kolejowego, powietrznego).
MATERIAŁY:
tabela z porównaniem rodzajów samochodów
wycięty karty z odpowiedziami prezentacja
METODY PRACY:
praca w grupach dyskusja z nauczycielem wykład

## Slide 4: UCZEŃ Zadania dla uczestników zajęć lekcyjnych
Scenariusz nr 4 // POZIOM PODSTAWOWY // Wodór w transporcie

## Slide 5: Scenariusz nr 4 // POZIOM PODSTAWOWY // Wodór w transporcie
 | KATEGORIA
1. | Nośnik energii Emisja CO² Silnik Przeciętny zasięg Czas tankowania Produkt zużycia paliwa Wjazd do zielonej strefy Średnie spalanie / 100 km Zastosowania Zalety Wyzwania
2. | 
3. | 
4. | 
5. | 
6. | 
7. | 
8. | 
9. | 
10. | 
11. | 
UCZEŃ
KARTA PRACY // Porównanie rodzajów samochodów
ZADANIE 1
Szacunkowo 23% światowej emisji dwutlenku węgla (CO2) przypada na transport. Jest to sektor, który jest szczególnie trudny do zdekarbonizo- wania. Wodór ze względu na swoje właściwości jest odpowiednim rozwią- zaniem. Uzupełnij tabelę wykorzystując odpowiedzi z dołączonej tabeli.
ZADANIE 2
Zaznacz najbardziej optymalne - według Ciebie - rozwiązanie w każdej z kategorii 2-7. Uzasadnij swój wybór.
SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY
SAMOCHÓD WODOROWY
SAMOCHÓD SPALINOWY

## Slide 6
UCZEŃ
KARTA PRACY // Porównanie rodzajów samochodów
ODPOWIEDZI DO WYBORU
Scenariusz nr 4 // POZIOM PODSTAWOWY // Wodór w transporcie
1. | Nośnik energii
2. | Emisja CO²
3. | Silnik
4. | Przeciętny zasięg
5. | Czas tankowania
6. | Produkt zużycia paliwa
7. | Wjazd do zielonej strefy
8. | Średnie spalanie / 100 km
9. | Zastosowania
10. | Zalety
11. | Wyzwania
A. Benzyna / olej napędowy
B. Wodór
C.
A. -200g /100 km
B. 0 /100 km
C.
A. Spalinowy (sprawność 40-50%)
B. Elektryczny (sprawność 90-95%)
C.
A. 650 km
B. 300 km
C.
A. 3-5 min
B. 3-5 min
C.
A. Para wodna
B. CO, CO², NOx
C.
A. Nie
B. Tak
C.
A. 14 kWh
B. 1.0 kg
C.
A. Transport krótkozasięgowy, małe jednostki.
B. Transport krótko i dalekozasięgowy, średnie i duże jednostki.
C.
A. Wysoka sprawność,
brak emisji gazów cieplarnianych.
B. Dojrzała technologia, rozbudowana infrastruktura.
C.
B. Brak infrastruktury, wysoka cena.
C.
Bateria
+2,5 kg / 100 km
Elektryczny (sprawność 90-95%)
900 km
30 min - 12 h
Brak
Tak
6 litrów
Transport krótko i dalekozasięgowy, wszystkie jednostki.
Brak emisji gazów cieplarnianych, duża pojemność energetyczna.
-
A. Wysoka emisja CO2, emisja NOx, hałas/
drgania, konieczność stosowania olejów.
Niska pojemność baterii, wrażliwość na temperaturę, czas ładowania, utylizacja baterii.

## Slide 7: Scenariusz nr 4 // POZIOM PODSTAWOWY // Wodór w transporcie
 | KATEGORIA
1. | Nośnik energii Emisja CO² Silnik Przeciętny zasięg Czas tankowania Produkt zużycia paliwa Wjazd do zielonej strefy Średnie spalanie / 100 km Zastosowania Zalety Wyzwania
2. | 
3. | 
4. | 
5. | 
6. | 
7. | 
8. | 
9. | 
10. | 
11. | 
NAUCZYCIEL
KARTA PRACY // Porównanie rodzajów samochodów
ZADANIE 1 – ODPOWIEDZI
Bateria
-0 /100 km
Elektryczny (sprawność 90-95%)
300 km
30 min - 12 h
Brak
Tak
14 kWh
Transport krótkozasięgowy, małe jednostki.
Wysoka sprawność, brak emisji gazów cieplarnianych
Niska pojemność baterii, wrażliwość na temperaturę, czas ładowania, utylizacja baterii.
Wodór
-200 g /100 km
Elektryczny (sprawność 90-95%)
650 km
3-5 min
Para wodna
Tak
1,0 kg
Transport krótko i dalekozasięgowy, średnie i duże jednostki.
Brak emisji gazów cieplarnianych, duża pojemność energetyczna.
Brak infrastruktury, wysoka cena
Benzyna / olej napędowy
+2,5 kg / 100 km
Spalinowy (sprawność 40-50%)
900 km
3-5 min
CO, CO2, NOx
Nie
6 litrów
Transport krótko i dalekozasięgo- wy, wszystkie jednostki.
Dojrzała technologia, rozbudowa- na infrastruktura.
Wysoka emisja CO2, emisja NOx, hałas/drgania, konieczność stoso- wania olejów
SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY
SAMOCHÓD WODOROWY
SAMOCHÓD SPALINOWY

## Slide 8: NAUCZYCIEL Materiały z informacjami dla nauczyciela o wodorze. Slajdy można zaprezentować uczniom w trakcie zajęć.
Scenariusz nr 4 // POZIOM PODSTAWOWY // Wodór w transporcie

## Slide 9
PRODUKCJA
LOGISTYKA
I DYSTRYBUCJA
ZASTOSOWANIIE
Biometan
Słońce
Elektrolizer
Reforming parowy/ Zgazowanie
CO²
CCU
Gaz ziemny
Ropa naftowa
Węgiel
CCS
Przemysł
Inne
Wiatr Inne
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Samochody osobowe
Samochody ciężarowe
Autobusy
Pociągi
STACJA
H2 H2
Stacja tankowania wodoru
H2
H²O
Woda
NAUCZYCIEL
KARTA WIEDZY //
Pochodzenie wodoru do zasilania transportu
Źródło: Transport kluczem do rozwoju technologii wodorowych w Polsce, wodor2030.pl
Scenariusz nr 4 // POZIOM PODSTAWOWY // Wodór w transporcie

## Slide 10
NAUCZYCIEL
KARTA WIEDZY //
Budowa pojazdów wodorowych
Scenariusz nr 4 // POZIOM PODSTAWOWY // Wodór w transporcie
Źródło: Transport kluczem do rozwoju technologii wodorowych w Polsce, wodor2030.pl
Jak działa pojazd drogowy zasilany wodorowym ogniwem paliwowym?
Jak działa autobus zasilany wodorowym ogniwem paliwowym?
JEDNOSTKA STERUJĄCA
zarządza przekazywaniem mocy ogniwa paliwowego.
SILNIK ELEKTRYCZNY
umożliwia poruszanie się z minimalnym poziomem hałasu oraz wibracji.
OGNIWO PALIWOWE
WLEW PALIWA DO TANKOWANIA
BATERIA
różnego rodzaju w zależności od modelu.
ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA
w razie zderzenia lub wycieku odcinają dostęp do zbiornika.
ZBIORNIKI WODORU
dostarczają wodór do ogniwa.
ZBIORNIKI PALIWA
Umieszczone na dachu pojazdu magazynują sprężony wodór. Jest on paliwem wykorzystywanym w ogniwie paliwowym. Wodór dostarczyć można poprzez zainstalowanie odpowiedniego generatora w ramach stacji ładowania wodoru lub poprzez transport płynnego lub skompre- sowanego wodoru ze stacji.
SILNIK ELEKTRYCZNY
Autobusy wyposażone w wodorowe ogniwa paliwowe stanowią typ pojazdu elektrycznego. W przeciwieństwie do tradycyjnych elektryków nie magazynują energii w bateriach, ale wykorzystują wodór jako paliwo. Silnik wykorzystuje energię elektryczną wytwarzaną w ogniwie paliwowym.
BATERIA
Autobusy wodorowe wyposażone są
w niewielką baterię, która poprawia wydajność pojazdu i umożliwia rekuperację energii
z hamowania.
OGNIWO PALIWOWE
Zamienia energię chemiczną z wodoru w energię elektryczną. Wodór w postaci gazu dostaje się do anody ogniwa paliwowego i w procesie katalizy rozczepia się na tworzące go protony i elektrony. Przepływ elektronów, które trafiają do obwodu zewnętrznego, wytwarza energię elektryczną. Do katody ogniwa paliwowego dostaje się tlen. Tlen, elektrony z obwodu zewnętrznego i protony łączą się, tworząc wodę
i ciepło. Napędzając pojazd wodorem autobusy emitują do otoczenia tylko wodę i parę wodną.
H²

## Slide 11: Scenariusz nr 4 // POZIOM PODSTAWOWY // Wodór w transporcie
NAUCZYCIEL
KARTA WIEDZY //
Wodór w transporcie
Zgodnie z szacunkami, transport odpowiada za 20% światowej emisji dwutlenku węgla (CO2 ). Jest to sektor, który jest szczególnie trudny do zdekarbonizowania. Wodór nazywany „paliwem przyszłości” jest idealnym - ze względu na swoje właściwości - rozwiązaniem do dekarbonizacji całego transportu.
KOLEJ
Lokomotywa wodorowa już jest testowana pilotażowo na odcinkach, które nie mają
zelektryfikowanych linii. Takie rozwiązanie rozważane jest m.in. między Gdynią a Helem.
LOTNICTWO
Airbus planuje realizować pierwsze testy samolotu wodorowego w 2026 roku oraz wdrożyć pierwsze komercyjne loty pasażerskie do 2035 roku.
TRANSPORT CIĘŻAROWY
Ciężarówki wodorowe osiągają do 1000 km zasięgu przy ładowności 40 ton.
TRANSPORT MIEJSKI
Autobusy miejskie są od kilku lat dostępne na rynku, także w Polsce. Przykładowo Poznań zakupił 25 takich
pojazdów, a w Gdańsku został przetestowany pierwszy autobus wodorowy.
TRANSPORT MORSKI
Żegluga będzie napędzana amoniakiem (NH3), czyli azotem połączonym
z zielonym wodorem. Projektanci statków już dziś nierzadko uwzględniają napęd wodorowy dla nowych jednostek.

## Slide 12: Scenariusz nr 4 // POZIOM PODSTAWOWY // Wodór w transporcie
NAUCZYCIEL
KARTA WIEDZY //
Samochód wodorowy
Samochód wodorowy to pojazd z silnikiem elektrycznym, który zamiast baterii ma generator prądu na wodór (ogniwo paliwowe). Taki pojazd posiada wszystkie zalety samochodów elektrycznych i spalinowych. Najważniejsze cechy to:
ZERO EMISJI SPALIN
Ogniwo paliwowe łączy wodór ze zbiornika oraz tlen z powietrza - w ten sposób powstaje para wodna oraz prąd elek- tryczny do zasilania silnika.
SZYBKIE TANKOWANIE
Tankowanie wodoru po- równywalne jest czasowo do tankowania benzyny lub oleju napędowego.
Zatankowanie pełnego zbiornika trwa kilka minut.
CICHA JAZDA
Silniki elektryczne pracują bardzo cicho w porów- naniu do tradycyjnych silników spalinowych.
MODUŁOWOŚĆ
Wodór magazynowany jest w 3-4 niezależnych zbiornikach.
SZYBKIE PRZYSPIESZENIE
Silniki elektryczne do- starczają pełny moment obrotowy od momentu uruchomienia, co sprawia, że samochody elektrycz- ne często oferują szybkie przyspieszenie i dyna- miczną jazdę.
OSZCZĘDNOŚĆ SUROWCÓW NATURALNYCH
Z wyprodukowanych już ogniw paliwowych można odzyskać metale szla- chetne. Nie występuje problem kosztownego recyklingu baterii.
REDUKCJA MASY POJAZDU
Wyeliminowanie baterii to znaczna redukcja masy pojazdu.
GENERATOR ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Ogniwa paliwowe mogą zasilić nie tylko pojazd, ale też urządzenia zewnętrz- ne. Istnieją konfiguracje pojazdów z gniazdkami elektrycznymi.
PRACA W KAŻDYCH WARUNKACH
Temperatura i wilgotność stanowią wyzwanie dla pojazdów bateryjnych, ale nie dla wodorowych.
KOSZTY PALIWA
1 kg wodoru w Polsce kosztuje około 69 zł
i pozwala przejechać 100- 120 km. Wraz z rozwojem technologii wytwarzania wodoru cena powinna spadać. Po rozwinięciu gospodarki wodorowej koszty powinny spaść do około 2 euro (8-10 zł).
DUŻY ZASIĘG
Samochody wodoro- we oferują długi zasięg na jednym tankowaniu
wodoru - przy normalnym użytkowaniu to 650 km zasięgu.
BEZPIECZEŃSTWO
Zbiorniki wodoru, jak i sama technologia
wytwarzania energii za pośrednictwem ogniw paliwowych, są całkowicie bezpieczne dla użytkow- ników dróg.

## Slide 13: Scenariusz nr 4 // POZIOM PODSTAWOWY // Wodór w transporcie
NAUCZYCIEL
KARTA WIEDZY //
Samochód wodorowy a wyzwania
Samochody wodorowe to innowacyjna gałąź motoryzacji, która dynamicznie się rozwija. Należy jednak zaznaczyć, że technologia stoi przed szeregiem wyzwań.
Do największych należą:
DOSTĘPNOŚĆ INFRASTRUKTURY
Obecnie w Polsce jest dostępnych kilka stacji tankowania wodoru, a w Europie łącznie 160. Polska Strategia Wodorowa przewiduje,
że do 2025 r. w Polsce powstaną 32 stacje do ładowania wodorem.
CENA SAMOCHODÓW
Nowatorskość technologii i dostępność pojaz- dów tylko klasy premium powoduje, że cena samochodu to koszt minimum ok. 300 tys. zł. Wraz z rozwojem rynku pojazdy wodorowe będą dostępne w innych segmentach.
WSPARCIE ROZWOJU TECHNOLOGII
Technologia samochodów wodorowych jest nadal w fazie rozwoju, co oznacza,
że potrzebuje więcej czasu na osiągnięcie pełnej dojrzałości i dostępności.

## Slide 14: Scenariusz nr 4 // POZIOM PODSTAWOWY // Wodór w transporcie
NAUCZYCIEL
KARTA WIEDZY //
Budowa stacji tankowania wodoru
Źródło: Szkoła Wodorowa, Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, ISBN 978-83-60782-31-6, https://mh.energy/szkola-wodorowa
ŹRÓDŁO WODORU
H2 jest przechowywany w butlach gazowych w 200 barach.
PROCES KOMPRESJI
H2 jest sprężane pod ciśnieniem 350 lub 700 barów
BUFORY
Przechowywanie H2 pod wysokim ciśnieniem.
WYMIENNIK CIEPŁA
H2 jest schładzany do –40 stopni przed dostawą.
DYSTRYBUTOR
H2 jest przelewany do zbiornika pojazdu.

## Slide 15: Scenariusz nr 4 // POZIOM PODSTAWOWY // Wodór w transporcie
NAUCZYCIEL
KARTA WIEDZY //
Inne pojazdy napędzane wodorem
AUTOBUS
CIĘŻARÓWKA
POCIĄG
PROM
RAKIETA
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Solaris_Urbino_12_hy- drogen
Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_cell_vehicle
SAMOLOT
Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_vehicle
WÓZEK WIDŁOWY
Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_cell_forklift
Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Alstom_Coradia_LINT
Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/MF_Hydra
Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_vehicle

## Slide 16
ŹRÓDŁA DANYCH
Transport kluczem do rozwoju technologii wodorowych w Polsce, wodor2030.pl, https://h2wielkopolska.pl/wp-content/uploads/2021/02/ZDG_TOR_Transport_ kluczem_do_rozwoju_technologii_wodorowych.pdf,
How and hrs works, Air Liquide, https://h2me.eu/about/how-an-hrs-works/,
Hydrogen’s Role in Transportation, U.S. Department of Energy, https://www.energy.gov/eere/vehicles/articles/hydrogens-role-transportation
R. Wurster, J. Schindler, Solar and wind energy coupled with electrolysis and fuel cell, Handbook of Fuel Cells, Volume 3, Wiley 2003,
https://ourworldindata.org/emissions-by-sector
NAUCZYCIEL
MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE:
1. Net Zero Roadmap: A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach, International Energy Agency,
https://www.iea.org/reports/net-zero-roadmap-a-global-pathway-to-keep-the-
-15-0c-goal-in-reach,
Hydrogen Applications in Heavy-Duty Transportation, 2021 HEAVENN Report Green Planet Real Estate B.V.,
Filling up with H2, Hydrogen mobility starts now, https://h2.live/en/,
European Alternative Fuels Observatory, https://alternative-fuels-observatory.ec.europa.eu/.
Scenariusz nr 4 // POZIOM PODSTAWOWY // Wodór w transporcie
WIEDZA O WODORZE
Strategia Bezpieczeństwa Technologii Wodorowych w Polsce na lata 2023-2030
https://itech.lukasiewicz.gov.pl/wp-content/uploads/2024/03/Strategia-bezpieczenstwa-technologii-wodorowych-w-Polsce-na-lata-2023-2030.pdf
Bezpieczeństwo w technologiach wodorowych
https://itech.lukasiewicz.gov.pl/2023/10/11/bezpieczenstwo-w-technologiach-wodorowych-w-8-raportach/
H2: Opinie i preferencje Polek i Polaków
https://itech.lukasiewicz.gov.pl/2023/05/10/h2-opinie-i-preferencje-polek-i-polakow/
Wodór w Polsce w perspektywie 2030+ https://itech.lukasiewicz.gov.pl/2023/06/09/wodor-polsce-w-perspektywie-2030/

## Slide 17
Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”