## Slide 1: Scenariusz zajęć lekcyjnych nr 7
POZIOM EDUKACYJNY: podstawowy
GRUPA DOCELOWA: uczniowie szkół ponadpodstawowych (15-19 lat)
CZAS ZAJĘĆ: 45 minut (jednostka lekcyjna) PRZEDMIOT: fizyka, chemia, inne zajęcia związane z tematyką energetyki i infrastruktury
TEMAT LEKCJI:
Infrastruktura wodorowa
Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”

## Slide 2: INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA
Scenariusz nr 7 // POZIOM PODSTAWOWY // Infrastruktura wodorowa
Co musisz wiedzieć przed zrealizowaniem zajęć?

## Slide 3
PRZEBIEG LEKCJI
CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2
OKOŁO 15 MINUT OKOŁO 15 MINUT
CZĘŚĆ 3
Nauczyciel dzieli uczniów na grupy 4-5 osobowe i prze- kazuje każdej grupie plansze wraz z legendą kolorów.
Uczniowie oznaczają odpo- wiednimi kolorami elementy infrastruktury.
Nauczyciel tłumaczy poszcze- gólne elementy systemu energetycznego.
Nauczyciel rozdaje schemat stacji tankowania wodoru oraz tabelę do uzupełnienia.
Nauczyciel prowadzi dyskusję wykorzystując przykładowe pytania:
Które elementy infrastruktury wodorowej stanowią źródło energii?
Które elementy infrastruktury są nośnikiem energii?
Czym są ,,kolory” wodoru i jakie mają znaczenie?
Gdzie może być wykorzystany wodór? Jakie gałęzie przemysłu zużywają najwięcej wodór?
Z jakimi zmianami zetknie się kierowca pojazdu spalinowego na stacji tankowania pojazdu wodorowego?
OKOŁO 15 MINUT
Nauczyciel przeprowadza krótki wykład na bazie przygotowanej prezentacji, który pokazuje ele- menty infrastruktury wodorowej.
Scenariusz nr 7 // POZIOM PODSTAWOWY // Infrastruktura wodorowa
GRUPA DOCELOWA:
uczniowie szkół ponadpodstawowych (15-19 lat)
CZAS ZAJĘĆ:
45 minut
CEL LEKCJI / EFEKTY EDUKACYJNE:
uczniowie poznają ekosystem wodorowy,
rozumieją wielowymiarowość wykorzystywania wodoru, poznają podstawowe elementy infrastruktury wodorowej, potrafią rozróżnić „kolory” wodoru i emisyjność wodoru, rozumieją złożoność systemu elektroenergetycznego.
MATERIAŁY:
plansze z infrastrukturą do kolorowania
kredki lub mazaki
plansze ze stacją tankowania wodoru
prezentacja
METODY PRACY:
praca w grupach dyskusja z nauczycielem wykład
PRZEDMIOT:
fizyka, chemia, inne zajęcia związane z tematyką energetyki i infrastruktury.

## Slide 4: UCZEŃ Zadania dla uczestników zajęć lekcyjnych
Scenariusz nr 7 // POZIOM PODSTAWOWY // Infrastruktura wodorowa

## Slide 5
UCZEŃ
KARTA PRACY // Infrastruktura wodorowa
ZADANIE 1
Połącz elementy infrastruktury wodorowej z rodzajem wyprodukowanego wodoru (koloru). Pokoloruj na mapie białe pola z nazwami elementów infrastruktury.
Odpowiedz na pytania:
Jakimi elementami ekosystem wodorowy różni się od obecnego systemu elektroenergetycznego?
W jakich obszarach oraz przy zastosowaniu których elementów można ograniczyć emisję gazów cieplarnianych?
Gaz ziemny (metan) Zielony wodór Szary wodór Niebieski wodór Prąd elektryczny Ciepło
Scenariusz nr 7 // POZIOM PODSTAWOWY // Infrastruktura wodorowa

## Slide 6
UCZEŃ
KARTA PRACY // Infrastruktura wodorowa - plansza do kolorowania
Scenariusz nr 7 // POZIOM PODSTAWOWY // Infrastruktura wodorowa
H2 H2 H2 H2 H2 H2
OZE
Transport morski LH²
Magazyn H
²
Elektroliza
Sprężony / ciekły
transport H
(zielony wod²ór)
Reforming gazowy metanu (ang. SMR)
Sprężanie / skraplanie wodoru (szary wodór)
Niebieski wodór
SMR z wychwytem i utylizacją węgla (ang. CCU)
Gazyfikacja węgla
Szary wodór
H² (zielony /szary /niebieski)
Metanizacja
Użycie mieszkaniowe
Elektroliza
Pojazdy wodorowe
Magazynowanie
Konwersja
Syntetyczny
metan
Rekonwersja
Rafineria
Elektrownia
Przemysł chemiczny
Bezpośrednie użycie
Użycie w przemyśle (cement, stal, inne)
Użycie komercyjne
Ciekły nośnik wodoru organicznego (ang. LOHC)
Amoniak
Metanol
LOHC
NH3
CH3OH
H2

## Slide 7: Scenariusz nr 7 // POZIOM PODSTAWOWY // Infrastruktura wodorowa
UCZEŃ
KARTA PRACY // Stacja tankowania wodoru
ZADANIE 2
Uzupełnij tabelę łącząc terminy z odpowiednimi opisami ich funkcji.
Przeanalizuj załączoną grafikę i wybierając numery 1-6, przypisz odpowiednie elementy stacji tankowania wodoru do terminów.
DEFINICJE DO WYBORU:
DYSTRYBUTOR // PROCES KOMPRESJI // BUFORY // ŹRÓDŁO WODORU // WYMIENNIK CIEPŁA
PEŁNIONA FUNKCJA
H2 jest sprężane pod ciśnieniem 350 lub 700 barów.
Przechowywanie H2 pod wysokim ciśnieniem. H2 jest przelewany do zbiornika pojazdu.
H2 jest przechowywany w butlach gazowych w 200 barach. H2 jest schładzany do -40 stopni przed dostawą.
PEŁNIONA FUNKCJA
NR

## Slide 8
UCZEŃ
KARTA PRACY // Stacja tankowania wodoru
Scenariusz nr 7 // POZIOM PODSTAWOWY // Infrastruktura wodorowa
Źródło: Szkoła Wodorowa, Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, ISBN 978-83-60782-31-6, https://mh.energy/szkola-wodorowa

## Slide 9: NAUCZYCIEL Materiały z informacjami dla nauczyciela o wodorze. Slajdy można zaprezentować uczniom w trakcie zajęć.
Scenariusz nr 7 // POZIOM PODSTAWOWY // Infrastruktura wodorowa

## Slide 10: Scenariusz nr 7 // POZIOM PODSTAWOWY // Infrastruktura wodorowa
NAUCZYCIEL
KARTA PRACY // Świat paliw kopalnych
ZADANIE 1 – ODPOWIEDZI

## Slide 11: Scenariusz nr 7 // POZIOM PODSTAWOWY // Infrastruktura wodorowa
NAUCZYCIEL
KARTA PRACY // Stacja tankowania wodoru
ZADANIE 2 – ODPOWIEDZI
PEŁNIONA FUNKCJA
H2 jest sprężane pod ciśnieniem 350 lub 700 barów.
Przechowywanie H2 pod wysokim ciśnieniem. H2 jest przelewany do zbiornika pojazdu.
H2 jest przechowywany w butlach gazowych w 200 barach. H2 jest schładzany do -40 stopni przed dostawą.
PEŁNIONA FUNKCJA
Proces kompresji
Bufory
Dystrybutor
Źródło wodoru
Wymiennik ciepła
NR
2.
3.
5.
1.
4.

## Slide 12: Scenariusz nr 7 // POZIOM PODSTAWOWY // Infrastruktura wodorowa
NAUCZYCIEL
KARTA WIEDZY //
Ogniwo paliwowe
Ogniwo paliwowe to urządzenie elektrochemiczne, które bezpośrednio przekształca energię chemiczną w energię elektryczną. Zazwyczaj jako paliwo używany jest wodór, który reaguje z tlenem, wytwarzając energię, wodę i ciepło. W trakcie tego procesu nie powstają żadne inne produkty, co sprawia, że energia elektryczna pozyskiwana w ten sposób jest neu- tralna dla środowiska.
Jak działa ogniwo paliwowe? Z jednej strony dostarczamy wodór, który na anodzie rozbijany jest na proton i elektron. Sercem ogniwa jest mem- brana/elektrolit, która/y przewodzi tylko protony, wobec czego elektrony poruszają się inną drogą. Z drugiej strony do katody dostarczany jest tlen z powietrza. Wskutek połączenia tlenu z wodorem powstaje woda i ciepło.
Na drodze elektronów znajduje się dowolny odbiornik elektryczny. Poje- dynczą membranę można łączyć w stosy skalując ogniwo tak, aby zasilić urządzenie od wielkości zegarka czy telefonu, poprzez zasilanie urządzeń domowych czy samochodów osobowych, kończąc na samochodach cię- żarowych, samolotach czy pociągach.
Źródło: Szkoła Wodorowa, Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, ISBN 978-83-60782-31-6, https://mh.energy/szkola-wodorowa
BUDOWA OGNIWA PALIWOWEGO

## Slide 13
NAUCZYCIEL
KARTA WIEDZY //
Elektrolizer
Elektrolizer jest urządzeniem podobnym do ogniwa paliwowego, ale dzia- ła w przeciwnym kierunku - przy pomocy energii elektrycznej rozkłada wodę na wodór i tlen. Reakcja zachodząca w elektrolizerach jest tą samą reakcją, która zachodzi w ogniwach paliwowych, jednak zmienia się tylko jej „kierunek”. Z tego powodu budowa, zalety i ograniczenia elektrolizerów oraz ogniw paliwowych, będą w znacznej części się pokrywać.
Elektrolizer wymaga zasilania. W przypadku wykorzystania odnawialnych źródeł energii lub energii jądrowej, istnieje możliwość wyprodukowania wodoru bez emisji gazów cieplarnianych, co jest jednym z celów transfor- macji energetycznej.
ELEKTROLIZER Z ELEKTROLITEM POLIMEROWYM (PEM)
Scenariusz nr 7 // POZIOM PODSTAWOWY // Infrastruktura wodorowa
Anoda: Katoda: Łącznie:
2H2O - 4e- -> O2 + 4H+
2H+ + 2e- -> H2
2H2O -> 2H2 + O2
Źródło: Szkoła Wodorowa, Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, ISBN 978-83-60782-31-6, https://mh.energy/szkola-wodorowa

## Slide 14: Scenariusz nr 7 // POZIOM PODSTAWOWY // Infrastruktura wodorowa
NAUCZYCIEL
KARTA WIEDZY //
Konwersja
energii
Zgodnie z zasadami fizyki, energię można prze- kształcić w inną formę np. ciepło, światło lub dźwięk. Każde przekształcenie związane jest jednak ze stra- tami. Dlatego istotne jest, aby instalacje do produkcji wodoru znajdowały się możliwie jak najbliżej źródła zużycia. Energia elektryczna oraz wodór to nośni- ki energii, które z łatwością możemy przekształcić w użyteczną formę energii. Wodór być może trakto- wany jako magazyn.
Dzięki technologiom wodorowym możemy zasilić urządzenia, których nie można bezpośrednio połą- czyć ze źródłami energii. Jednocześnie wykorzystu- jąc bezemisyjne źródła energii (OZE / energetykę ją- drową) możemy zredukować emisyjność przemysłu wykorzystującego wodór jako substrat chemiczny.
Elektrownia konwencjonalna
elektryczność
wodór
światło
dźwięk
ciepło
ciepło
energia kinetyczna (ruch)
energia kinetyczna (ruch)
substrat chemiczny
szkło
paliwo
nawozy
smary
tłuszcze
leki
stal
ŹRÓDŁA ENERGII
Elektrownia jądrowa
OZE
źródła energii
formy energii
substrat chemiczny do produkcji
przekształcenie energii
ogniwo paliwowe
elektrolizer
silnik spa
/ bezpośredn
linowy
ie spalanie
piec elektryczny
silnik elektryczny

## Slide 15
NAUCZYCIEL
KARTA WIEDZY //
Transport i dystrybucja wodoru
Dystrybucja i transport wodoru są kluczowymi elementami w gospodarce wodorowej. Po pierwsze, wodór musi być efektywnie dostarczany do miejsc, gdzie będzie wykorzystywany, takich jak stacje tankowania dla pojazdów napędzanych wodorem, elektrownie wodorowe (gazowe) czy zakłady prze- mysłowe. Po drugie, ze względu na jego niską gęstość energetyczną, wodór wymaga specjalnych metod przechowywania i transportu, takich jak wy- sokociśnieniowe zbiorniki, kriogeniczne chłodzenie lub konwersja do in- nych nośników, np. amoniaku. Po trzecie, infrastruktura do transportu wo- doru, w tym rurociągi, terminale czy systemy transportu morskiego, musi być odpowiednio rozwinięta, aby umożliwić jego masowe wykorzystanie. Wodór jest łatwopalnym gazem, co wymaga zaawansowanych technologii i procedur, aby minimalizować ryzyko wycieków i wybuchów. Ponadto, roz- wój efektywnej dystrybucji i transportu wodoru wpływa na koszt końcowy tego paliwa, co jest istotne dla konkurencyjności gospodarki wodorowej.
GAZOCIĄGI
Dzięki rurociągom można przesyłać mieszankę gazu ziemnego i wodoru. Trzeba jednak zbadać wytrzymałość
każdego odcinka gazociągu oraz odseparować wodór
na końcu węzła.
Należy pamiętać, że świat oparty na ropie i węglu powstawał przez ostatnie 150 lat. Transformacja energetyczna oparta o zrównoważone technologie będzie wymagać prac, które będą trwały przez najbliższe dekady. W związ- ku z czym, należy w maksymalnym stopniu wykorzystać istniejącą już in- frastrukturę (np. gazową), by oszczędzić czas i nakłady inwestycyjne.
Scenariusz nr 7 // POZIOM PODSTAWOWY // Infrastruktura wodorowa
WODOROWE TREAILERY (CYSTERNY)
Transportują wodór w postaci sprężonego gazu lub formie skroplonej. Nie ma potrzeby budowy nowej infrastruktury. Są opłacalne na krótkich odcinkach – do 200 km.
TANKOWCE
Istnieją już tankowce do transportu skroplonego gazu zielonego LNG. W podobny sposób może być schłodzony i transportowany wodór.
WODOROCIĄGI
Dedykowane rurociągi do przesyłu czystego wodoru. Wodorociągi są zoptymalizowane do przesyłu wodoru, pod kątem ciśnienia, materiału i odbiorców końcowych.
H2

## Slide 16
H²
NAUCZYCIEL
KARTA WIEDZY //
Integracja
i optymalizacja
Uniwersalność wodoru umożliwia integrację i optymalizację różnych sek- torów gospodarki, tj. energetyki, ciepłownictwa, transportu, przemysłu i budownictwa. W ten sposób zwiększymy efektywność energetyczną i ograniczymy emisję gazów cieplarnianych w danych branżach.
Nadwyżki energii elektrycznej, cieplnej czy organicznych odpadów, mogą być wykorzystane do produkcji wodoru i zmagazynowane w celu wykorzy- stania w późniejszym czasie lub w zupełnie innym przeznaczeniu. Przykła- dowo, fabryka pokryta modułami fotowoltaicznymi w tygodniu konsumu- je energię elektryczną na własne potrzeby, a w weekend tą samą energię przeznacza do produkcji wodoru, który można wykorzystać do napędzania wózków widłowych.
Ciepło odpadowe ze spalarni odpadów może służyć do zasilenia elektro- lizerów wysokotemperaturowych. Wyprodukowany wodór może być ma- gazynowany cały rok, by służyć do ogrzewania wody i budynków w sezonie grzewczym.
Warto pamiętać, że wprowadzenie wodoru do łączenia sektorów wymaga znaczących inwestycji w infrastrukturę, technologie, a także odpowiednich regulacji, aby stworzyć odpowiednie warunki do jego wykorzystania w skali masowej.
Scenariusz nr 7 // POZIOM PODSTAWOWY // Infrastruktura wodorowa
Rys. na podstawie: Technology Roadmap - Hydrogen and Fuel Cells, International Energy Agency 2015
TERAŹNIEJSZOŚĆ
PRZYSZŁOŚĆ
sieć ciepłownicza
sieć energetyczna
ciekłe
i gazowe paliwa
wodór

## Slide 17: Scenariusz nr 7 // POZIOM PODSTAWOWY // Infrastruktura wodorowa
NAUCZYCIEL
KARTA WIEDZY //
Stacje tankowania wodoru
Stacja tankowania wodoru nie różni się znacząco od tradycyjnej stacji ben- zynowej. Wodór jest gazem, więc tankowanie będzie podobne jak przy tan- kowaniu LPG – trwa około 5 minut aż do momentu napełnienia całego zbiornika.
Przyjęte są 2 standardy ciśnienia – 700 bar (dla samochodów osobowych) oraz 350 bar (dla autobusów i pojazdów ciężarowych). Wysokie ciśnienia umożliwiają osiągnięcie podobnych zasięgów charakterystycznych dla sa- mochodów spalinowych. Obecnie jest to ok. 650 km na pełnym zbiorniku.
Powstaje klasyczny problem „jajka i kury”. Czy powinniśmy zacząć roz- wijać gospodarkę wodorową od budowy stacji tankowania, by zapewnić niezbędną infrastrukturę wodorową? Czy jednak powinniśmy zacząć od wykreowania popytu na pojazdy wodorowe? Na te pytanie próbuje odpo- wiedzieć obecnie branża wodorowa.
Władze miast w Polsce kupują już autobusy wodorowe i budują stacje z dofinansowaniem publicznym. W ten sposób w Polsce tworzy się sieć dystrybucji wodoru. W Europie jest już 161 otwartych stacji tankowania wo- doru i 60 w trakcie budowy.
1. ŹRÓDŁO WODORU
H jest przechowywany
2
w butlach gazowych w
200 barach.
2. PROCES KOMPRESJI
H2 jest sprężane pod ciśnieniem 350 lub
700 barów
3. BUFORY
Przechowywanie H pod
2
wysokim ciśnieniem.
4.WYMIENNIK CIEPŁA
H2 jest schładzany do –40 stopni przed dostawą.
5. DYSTRYBUTOR
H jest przelewany
2
do zbiornika pojazdu.
Źródło: Szkoła Wodorowa, Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, ISBN 978-83-60782-31-6, https://mh.energy/szkola-wodorowa

## Slide 18
ŹRÓDŁA DANYCH
Hydrogen - key energy carrier to reach decarbonization goals, https://www.endress.com/en/industry-expertise/oil-gas-marine/hydrogen-ready.
How and HRS works, Hydrogen Mobility Europe, https://h2me.eu/about/how-an-hrs-works
„Szkoła wodorowa”. Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, ISBN 978-83-60782-31-6.
Technology Roadmap - Hydrogen and Fuel Cells, International Energy Agency 2015, https://iea.blob.core.windows.net/assets/e669e0b6-148c-4d5c-816b-a7661301fa96/ TechnologyRoadmapHydrogenandFuelCells.pdf.
Filling up with H2, Hydrogen mobility starts now, H2.LIVE platform, https://h2.live/en/.
MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE
Zespół ds. Rozwoju Przemysłu OZE i Korzyści dla Polskiej Gospodarki, Raport zespołu nr 4, Gospodarka Wodorowa, Warszawa, maj 2020 https://klasterwodorowy.pl/images/zdjecia/Gospodarka%20Wodorowa.%20Reko- mendacje%20grupy%204.pdf
J. Jaworski, E. Kukulska-Zając, P. Kułaga, Wybrane zagadnienia dotyczące wpływu do- datku wodoru do gazu ziemnego na elementy systemu gazowniczego, Nafta-Gaz 2019, nr 10, s. 625–632.
The Economic Impacts of Desert Power, Socio-economic aspects of an EUMENA rene- wable energy transition, Dii GmBH, 2013
https://dii-desertenergy.org/wp-content/uploads/2023/09/2013-07-30_Dii_EIDP_ EN_Digital.pdf
Hydrogen, IRENA, https://www.irena.org/Energy-Transition/Technology/Hydrogen
NAUCZYCIEL
Scenariusz nr 7 // POZIOM PODSTAWOWY // Infrastruktura wodorowa
WIEDZA O WODORZE
Strategia Bezpieczeństwa Technologii Wodorowych w Polsce na lata 2023-2030
https://itech.lukasiewicz.gov.pl/wp-content/uploads/2024/03/Strategia-bezpieczenstwa-technologii-wodorowych-w-Polsce-na-lata-2023-2030.pdf
Bezpieczeństwo w technologiach wodorowych
https://itech.lukasiewicz.gov.pl/2023/10/11/bezpieczenstwo-w-technologiach-wodorowych-w-8-raportach/
H2: Opinie i preferencje Polek i Polaków
https://itech.lukasiewicz.gov.pl/2023/05/10/h2-opinie-i-preferencje-polek-i-polakow/
Wodór w Polsce w perspektywie 2030+ https://itech.lukasiewicz.gov.pl/2023/06/09/wodor-polsce-w-perspektywie-2030/

## Slide 19
Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”